## Slide 1: Дизајн и имплементација IoT-базираног система за праћење еколошких уређаја са интеграцијом података у реалном времену
Студент: Јован Јокић
Бр. Индекса: SV47/2020
Ментор: Милан Видаковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет Техничких Наука
2024.
Waste-Free Home

## Slide 2: Мотивација и циљ рада
Мотивација
Растуће загађење животне средине и потреба за његовим смањењем.
Недостатак интегрисаних система који омогућавају праћење еколошког отиска у домаћинствима.
Потреба за системом који нуди добро корисничко искуство и једноставну употребу.
Циљ
Побољшање еколошке свести корисника кроз лако доступне информације и праћење утицаја.
Обезбеђивање одличног корисничког искуства кроз интуитиван интерфејс и једноставност коришћења.
Развој система који омогућава лаку интеграцију нових уређаја и проширивост у будућности.

## Slide 3: Коришћене технологије
Arduino: За развој паметних уређаја
Mosquitto: MQTT брокер за комуникацију између уређаја и хабова
FastAPI: За серверску HTTP и WebSocket комуникацију
PostgreSQL и TimescaleDB: За складиштење података и временских серија података
Flutter: За развој корисничке апликације

## Slide 4: Компоненте система
Паметни уређаји
Локални сервери (хабови)
Удаљени сервер
Клијентска апликација

## Slide 5: Паметни уређаји
Waste Sorter: Разврстава отпад у засебне преграде у зависности од тога да ли може да се рециклира
Thermo Humid Meter: Мери температуру и влажност ваздуха.
Прикупљене податке шаљу на локални сервер.

## Slide 6
Waste Sorter
Thermo Humid Meter
Паметни уређаји и њихови сензори
Сензор температуре и влажнпсти
RFID NFC модул
Сензор даљине
Микро серво
x2
x2
OLED екран
esp8266
esp32

## Slide 7: Локални сервери (хабови)
Постављени у корисничким домовима.
Управљају комуникацијом између паметних уређаја и удаљеног сервера.
Подржавају HTTP и MQTT протоколе.
mDNS за лаку конфигурацију

## Slide 8: Удаљени сервер
Управља корисничким информацијама, подацима о уређајима, као и подацима са уређаја.
Користи релационе базе за складиштење и анализу података.
Обезбеђује сигурност и интегритет података.

## Slide 9: Клијентска апликација
Развијена за више платформи.
Интуитивна и једноставна за коришћење
Омогућава конфигурацију уређаја и хаба.
Приказује податке које уређаји прикупљају у реалном времену као и њихове историјске податке.

## Slide 10
1. Повезивање на WiFi AP уређаја
2. Слање WiFi креденцијала мреже
3. Скенирање QR кода уређаја
4. Уређај додат и конфигурисан
Додавање уређаја у екосистем

## Slide 11: Закључак и даљи рад
Закључак
Испуњени циљеви: Систем је успешно испунио све функционалне и нефункционалне захтеве.
Ефикасност и одрживост: Побољшана еколошка свест и ефикасност у управљању ресурсима.
Даљи рад
Унапређење безбедности: Јачање мера заштите података и приватности
Скалабилност: Побољшање способности система да поднесе веће оптерећење
Интеграција нових уређаја: Проширење подршке за нове типове уређаја и функције.

## Slide 12: Хвала на пажњи